## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحیم
نام استاد:آقای ویسی
نام دانشجو:نواب محمودی
موضوع تحقیق:ستون ها
نام درس:عناصروجزئیات ساختمان

## Slide 2
ستون های اسکلت بتونی مراحل اجرای ستون بتونی :
1)قراردادن میلگردهای انتظاردرپی وبیرون آوردن انها تا1/40 سانتی متر
2)اسکلت ستون هارادرفضای خالی درست می کنندوبه میلگردهای انتظاروصل کنند
نکته:اتصال اسکلت ستون به میلگردهای انتظار3تا4روزبعدازبتون ریزی پی انجام می دهندتامیلگردهای پی ازبتون جدانشود
3)قالب بندی:دراین مرحله ستون های وسط راشاقول می کنندتاهمه ستون هادریک راستاوعمودباشند
انواع قالب:چوبی وآهنی
4)بتون ریزی
نکته1:بایدتوجه شوددرهنگام بتون ریزی ستون هاویبره ویاچکش کاری شودتاتمام نقاط بتون به طوریکنواخت پخش شودوازکرمی کردن ستون جلوگیری شود
نکته2:بایدتوجه شوددرهنگام بستن خاموت یاتنگ بایدبادقت کافی آنهارابست همان طورکه درتصویرنشان داده شده بستن خاموت بدین نحواشتباه است.
نکته3:بایدتوجه شودحتماقالب بتون هابعداز48ساعت بازشودزیرادراین مدت بتون خودگیری خودراانجام می دهدثانیاآب دادن به بتون درموقعی که قالب بسته است میسرنیست وممکن است بتون خشک شود
نکته4:اگرارتفاع ستون ها زیادباشدنبایدنتون راازپایین به داخل آن پرتاب کردچون باعث جداشدن قطعات بتون ازیکدیگرمی شود.
نکته5:بتون سیمان ستون هابایدباعیار400تا450کیلوسیمان دریک مترمکعب باشدهمچنین حداقل تنگ هابایدازنمره 6کمترنباشد.
نکته6:انتهای کلیه تنگ هابایدبه قلاب غیر90درجه ختم شود به این خم بایددرهسته مرکزی ستون قرارگیرد.

## Slide 3: مراحل اجرای ستون بتونی

## Slide 5: محاسن ومعایب ستون های بتونی
معایب
1)سنگینی
2)مدت زمان بیشتر
3)ناکافی بودن دقت درحین اجرا
محاسن
1)ماده اصلی بتون که شن ماسه است به وفوریافت می شود
2)دارای عمرطولانی ترنسبت به ستون های فلزی است.
3)دمقابل آتش سوزی مقاوم ترازستون های فلزی است.

## Slide 6: وظایف ستون های بتونی
انواع ستون ها
1)مربعی
2)مستطیلی
3)چندضلعی منتظم
4)دایره ای
وظیفه ستون بتونی تحمل فشارهای محوری وگاهی فشارهای جانبی وانتقال این نیروهابه قسمت سطح روی فنداسیون است

## Slide 8
خم خاموتها بایدبه طرف داخل خاموت هدایت شود
ارماتورهای انتظار

## Slide 9: اجزای تشکیل دهنده ساختمانهای فلزی 1)ستونها 2)پل یاتیرهای اصلی 3)تیرچه ها 4)پروفیل های اتصال مانندنبشی وتسمه وغیره ستونها درساختمانهای فلزی وساختمانهای بتونی وآن قسمت ازاجزا که تحت نیروی فشاری واقع هستندستون می گویند ستونهاازمهمترین وحساس ترین اجزای ساختمانهای فلزی میباشند.بارسقفهابه وسیله پل هابه ستونها منتقل شده وبه وسیله ستون هابه زمین منتقل می گردد. قسمت های مختلف ستون 1)قسمت اصلی ستون(قسمت اصلی ستون عبارت ازآن پروفیلی است که بارهای فشاری راتحمل می نماید) 2)قسمت های اتصال دهنده(تسمه های اتصال) 3)صفحه های تقویتی 4)جوش 5)اتصال ستون به صفحه زیرستون

## Slide 10: محاسن ومعایب ستون های اسکلت فلزی
معایب:
1)زنگ زدگی وپوسیدگی آهن درمقابل رطوبت
2)درمقابل آتش سوزی شدید مقاومت آن ضعیف است
3)ساختن ساختمان های فلزی کمترتابع آب وهواوعوامل جوی می باشد(البته فقط درقسمت فلزکاری)
محاسن:
1)جای کمتری رانسبت به ستون های بتونی اشغال میکند.
2)سرعت اجرای بالای دارد.
3)تاب مقاومت کششی فشاری خمیشی وبرشی آن نسبت ستون های بتونی بیشتراست

## Slide 11
نحوه اتصالات تیربه ستون
نحوه اتصال ستون به پی

## Slide 12: اتصال ستونها به همدیگربااستفاده ازتسمه

## Slide 13: نکاتی درباره اتصال ستون به صفحه زیرستون: نکته1:بایدتوجه شودقبل نصب ستون به صفحه زیرستون بایدزیرستون حتماترازشودکه اصطلاحابه آن هواگیری زیرستون می گویند. نکته2:درهنگام نصب ستون ها حتما بایدشاقولی شودوهمه ستون باریسمان دریک راستای عمودقرارگیرندسپس بایدازنبشی برای نصب ستون ها وصفحه زیرستون استفاده شود. نکته3:انواع تیرآهن:1-قوطی شکل 2-بال پهن 3- تیرآهن های معمولی وغیره .. نکته4:درقسمت های مختلف جهان ازانواع اتصالات تیرآهن وجودداردمانندپیچ ومهره ولی جوش درایران متداولترین نوع اتصال است. طریقه اتصال پل به ستون:1)پل ازکناستون عبورمی کند2)پل ازوسط ستون عبورمی کند3)موقعی است که پل به جان ستون ختم می شود.