## Slide 1: آشنایی با حلقه های تکرار فصل شش
Nicer land
WWW.NICERLAND.COM/FA
1399

## Slide 2: برنامه ای که پایه 13 دو بار چشمک بزند و سپس، پایه 13 به مدت 2 ثانیه خاموش باشد.
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT); //پایه 13 خروجی باشد
pinMode(2, INPUT); //پایه 2 ورودی باشد
}
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); //پایه 13 را روشن کن
delay(500); //به اندازه 0.5 ثانیه صبر کن
digitalWrite(13, LOW); //پایه 13 را خاموش کن
delay(500); //به اندازه 0.5 ثانیه صبر کن
  digitalWrite(13, HIGH); //پایه 13 را روشن کن
delay(500); //به اندازه 0.5 ثانیه صبر کن
digitalWrite(13, LOW); //پایه 13 را خاموش کن
delay(2000); //به اندازه 2 ثانیه صبر کن
}

## Slide 3: دستور while
تا مادامی که فلان شرط برقرار است، فلان کار را بکن.
while(شرطی که مایلیم چک شود)
{
کاری که مایلیم تکرار شود
}

## Slide 4: نمونه ای از حلقه while
1
2
3
4
5
6
7
8
9
int b = 1;
int n = 0;
while(n < 2)
{
b = b * 2;
n = n + 1;
}
b = b + 5;
n:
0
1
2

## Slide 5: با استفاده از while، برنامه ای که پایه 13 دو بار چشمک بزند و سپس، به مدت 2 ثانیه خاموش باشد.
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
int count = 0;
while(count < 2)
{
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(500);
count = count + 1;
}
delay(1500);
}
count:
0
1
2

## Slide 6: با استفاده از while برنامه ای بنویسید که حاصل جمع اعداد بین 0 تا 20 را محاسبه کند.
int sum = 0; //حاوی مقدار حاصل جمع اعداد خواهد بود
int n = 0; //حاوی اعداد 0 تا 20 خواهد شد
while(n <= 20)
{
sum = sum + n; //به حاصل جمع قبلی، مقدار جدید را اضافه کن
n = n + 1; //مقدار آن را یکی زیاد کن
}

## Slide 7: با استفاده از while برنامه ای بنویسید که حاصل جمع اعداد فرد بین 1 تا 19 را محاسبه کند.
int sum = 0; //حاوی مقدار حاصل جمع اعداد خواهد بود
int n = 1; //حاوی اعداد 1 تا 19 خواهد شد
while(n <= 19)
{
sum = sum + n;
n = n + 2; //مقدار آن را دو تا زیاد کن
}

## Slide 8: برنامه ای بنویسید که به ترتیب پایه های 10 تا 13 روشن شوند. سپس به ترتیب پایه های 10 تا 13 خاموش شوند.
void setup() {
int num = 10;
while(num <= 13)
{
pinMode(num, OUTPUT);
num = num + 1;
}
}
void loop() {
int num;
num = 10;
while(num <= 13)
{
digitalWrite(num, HIGH);
delay(1000);
num = num + 1;
}
num = 10;
while(num <= 13)
{
digitalWrite(num, LOW);
delay(1000);
num = num + 1;
}
}

## Slide 9: برنامه ای بنویسید که به ترتیب پایه های 10 تا 13 روشن شوند. سپس به ترتیب پایه های 13 تا 10 خاموش شوند.
void setup() {
int num = 10;
while(num <= 13)
{
pinMode(num, OUTPUT);
num = num + 1;
}
}
void loop() {
int num;
num = 10;
while(num <= 13)
{
digitalWrite(num, HIGH);
delay(1000);
num = num + 1;
}
num = 13;
while(num >= 10)
{
digitalWrite(num, LOW);
delay(1000);
num = num - 1;
}
}

## Slide 10: 4 تا کلید، به پایه های 4 تا 7 متصل کرده ایم. برنامه ای بنویسید که بشمارد که چند تا از این کلیدها فشرده شده اند. سپس به تعداد کلیدهایی که فشرده هستند، پایه 13 چشمک بزند و سپس 5 ثانیه صبر کند و مجدداً تعداد کلیدهای فشرده شده را بشمارد و مراحل فوق تکرار شود.
void setup()
{
int num = 4;
while(num <= 7)
{
pinMode(num, INPUT);
num = num + 1;
}
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
int num;
int count;
count = 0;
num = 4;
while(num <= 7)
{
int input = digitalRead(num);
if(input == LOW)
{
count = count + 1;
}
num = num + 1;
}
int i = 0;
while(i < count)
{
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
i = i + 1;
}
delay(5000);
}

## Slide 11: دستور for
//مقدار دهی اولیه متغیر
while(شرط)
{
// کارهای دلخواهی که مایلیم
// عمل ریاضی روی متغیر
}
for(مقداردهی اولیه; شرط; عمل ریاضی بر روی متغیر)
{
//کارهای دلخواهی که مایلیم
}
int a;
for(a = 1; a < 5; a = a + 1)
{
}
int a;
a = 1;
while(a < 5)
{
a = a + 1;
}

## Slide 12: با استفاده از for برنامه ای بنویسید که حاصل جمع اعداد بین 0 تا 20 را محاسبه کند.
int sum = 0; //حاوی مقدار حاصل جمع اعداد خواهد بود
int n; //حاوی اعداد 0 تا 20 خواهد شد
for(n = 0; n <= 20; n = n + 1)
{
sum = sum + n; //به حاصل جمع قبلی، مقدار جدید را اضافه کن
}

## Slide 13: با استفاده از for برنامه ای بنویسید که حاصل جمع اعداد بین 12 تا 32 را محاسبه کند.
int sum = 0; //حاوی مقدار حاصل جمع اعداد خواهد بود
int n; //حاوی اعداد 12 تا 32 خواهد شد
for(n = 12; n <= 32; n = n + 1)
{
sum = sum + n; //به حاصل جمع قبلی، مقدار جدید را اضافه کن
}