## Slide 2
اصول مهندسی ژئوتکنیک
مکانیک خاک

## Slide 3
فهرست :
فصل اول : دانه بندی خاک
فصل دوم : روابط وزنی – حجمی :
فصل سوم : طبقه بندی خاک
فصل چهارم : جریان آب در خاک
فصل پنجم : تنش موثر
فصل ششم : تنش در توده خاک
فصل هفتم : نشست خاک
فصل هشتم : مقاومت برشی خاک
فصل نهم : تـــراکم خاک
روی مبحث مورد نظر کلیک کنید .

## Slide 4
دانه بندی خاک
دانه بندی خاک
فصل اول :
دانه بندی خاک
دانه بندی خاک

## Slide 5
دانه بندی خاک
مکانیکی ( الک )
هیدرولیکی ( هیدرومتری ) ذرات کوچکتر از 0.075mm
خاک : مخلوطغیر یک پارچه ا کانی ها و مواد آلـی فاسد شده که فضای خالی آنها توسط آب یا هوا پر شده باشد .
ماسه و شن
لای و رس
ریز دانه
درشت دانه

## Slide 6
رس | لای | ماسه | شن
رفتار خمیری | < 0.075mm | 0.075mm< <4.75mm | طبقه بندی متحد 4.75mm < < 76mm
< 0.002mm | 0.002mm< <0.075mm | 0.075mm < < 2mm | طبقه بندی آشتو 2mm < < 76mm

## Slide 7
شماره الک : تعداد روزنه های الک در 1 اینچ ( 2.5 cm )
شماره الک | اندازه روزنه ( mm )
4 # | mm4.750
10 # | mm2.000
40 # | mm0.425
50 # | mm0.300
100 # | mm0.150
200 # | mm0.075
PAN
200 #
100 #
50 #
40 #
10 #
4 #
شن
ریزدانه
ماسه
دانه بندی خاک

## Slide 8
آزمایش دانه بندی :
دانه بندی دینامیکی به دو حالت انجام می شود
خشک
شستشویی
آزمایش شستشویی : مصالح را روی الک شماره 200 شستشو میدهیم . سپس مقدار مصالح باقی مانده را اندازه میگیریم . مثالاً اگر در الک # 200 ، 1 kg باشد ، بعد از شستشو 900 gr میشود ، 100 gr از بین رفته که باید در محاسبات به کار ببریم .

## Slide 9
4 #
20 #
40 #
200 #
وزن مانده روی الک | درصد مانده | درصد تجمعی عبوری
200 | %20 | %80= 20 - 100
200 | %20 | %60= 20 - 80
150 | %15 | %45= 15 - 60
150 | %15 | %30= 15 - 45
300 = 100+200 | %30 | 0= 30 - 30
اگر این عدد غیر از صفر بود ، باید سر شکن کنیم ، بدین ترتیب که :
تعداد الک / وزن = وزن مصالح × % عدد بدست آمده
آزمایش شستشویی : برای این آزمایش از 4 الک استفاده میکنیم و درون shaker میگذراریم که الک ها به صورت افقی حرکت می کنند . ( در جایی که ذرات چسبنده هستند از این آزمایش استفاده میکنیم . )

## Slide 10
مثال ) gr 3775 Dry mass =
وزن کل مصالح
gr 1585 Wash out =
gr 3775 Dry mass =
شسته شده
وزن مصالحی که آزمایش را انجام داده ایم
سایز الک | وزن باقی مانده | درصد باقی مانده | درصد عبوری تجمعی
75 | 0 | 0 | 100
50 | 0 | 0 | 100
37.5 | 0 | 0 | 100
25 | 20 | 0.53 = 20/3775 | 99.5
19 | 45 | 1.19 = 45/3775 | 98.3
12.5 | 80 |  | 
9.5 | 65 |  | 
0.075 | 290 | 7.68 = 290/3775 | 42.6
 | 1585+25 | 42.6 = 1610/3775 | 0

## Slide 11
Chart: 
| 75 | 50 | 37.5 | 25 | 19 | 12.5 | 7.5000000000000386E-2
عبوری | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 98.3 | 96.2 | 42.6

## Slide 12
سایز ماکزیمم ذرات : سایزی که % 100 مصالح از آن عبور کرده است .
D10 : قطر موثر ، قطری است که % 10 مصالح از آن کوچکتر است . ( %30 رد می شود )
D30: قطری است که % 30 مصالح از آن کوچکتر است .
:D60قطری است که % 60 مصالح از آن کوچکتر است .
ضریب یکنواختی
ضریب خمیدگی

## Slide 13
D10
30
0.02 mm
60
10
0.2 mm
2 mm
D30
D60

## Slide 14
0.04 mm
60%
10%
0.08 mm
8 mm
A
B
خاک A پراکندگی بیشتری دارد.
چند درصد خاک بین 0.04 تا 0.08 قرار دارد ؟ 50 درصد .
هر چه ضریب یکنواختی کوچک باشد ، خاک ما یکنواخت تر است .
نمودار خاکهایی که شیب تندی دارند و در یک محدوده ی کوچک هستند ، یکنواخت تر هستند .

## Slide 15
12 mm
60%
10%
اگر Cu باشد ، یعنی خاک کامل یکنواخت است .
Cu و Cc واحد ندارند . هیچ وقت شیب نمودار معکوس طی نمی کند .

## Slide 16
0.1
60%
10%
40%
30%
0.15
2
4
0.2
1 < Cc < 3
خاکهایی با دانه بندی مناسب

## Slide 17
مثال) اگر مصالح بزرگتر از 10 mm را نخواهیم ، به روش زیر عمل می کنیم :
0.1
100 %
10 %
80 %
12.5 %
1
100
10
62.5 %
50 %
منحنی جدید

## Slide 18
درصد قدیم
درصد دور ریخته شده – 100
درصد جدید عبوری از هر سایز
0
20
30
40
0
30
40
10
10
100 mm
10 mm
1 mm
0.1 mm
قدیم
جدید
10 %
100 % - 20 %
درصد عبوری از 0.1 mm
10 %
100 % - 20 %
درصد عبوری از 0.1 mm
= 12.5 %
= 62.5 %

## Slide 19
درصد OUT – درصد قدیم
درصد OUT – 100
درصد جدید عبوری از هر سایز
درصد عبوری از 1 mm
10 – 50
10 – 100
44.4%
درصد عبوری از 10 mm
10 – 80
10 – 100
77.8%
0.1
100 %
10 %
80 %
44.4 %
1
100
10
77.8 %
50 %
مثال) اگر مصالح کوچکتر از 1 mm را نخواهیم ، به روش زیر عمل می کنیم :
منحنی جدید

## Slide 20
درصد عبوری از 100 mm
10 – 100
10 – 100
100 %

## Slide 21
هر چه Cu بزرگتر باشد نشان دهنده ی گستردگی خاک است . ( شیب کند تر )
هر چه Cu کوچکتر باشد نشان دهنده یکنواختی خاک است . ( شیب تند تر و تک سایز تر )
چند درصد مصالح از 10 mm کوچکتر است ؟
چند درصد مصالح از 1 mmکوچکتر است ؟
مثال )
1 mm
40
10 mm

## Slide 22
روابط وزنی - حجمی
روابط وزنی - حجمی
فصل دوم:
روابط وزنی – حجمی :

## Slide 23
W a
W w
W s
V w
V a
V s
وزن هوا = 0
وزن مایع
وزن جامد
مایع
هوا
جامد
V v
V = V s + V w + V a
W = W s + W w
حجم کل
وزن کل
V v

## Slide 24
V = V s + V w + V a
W = W s + W w
حجم کل
وزن کل
V v
درجه اشباع :
نسبت تخلخل :
میزان رطوبت :
0 ≤ e < ∞
0 ≤ S ≤ ∞
0 ≤ ω < ∞
پوکی :

## Slide 26
وزن مخصوص مرطوب
وزن مخصوص خشک
میزان رطوبت
خشک
مرطوب

## Slide 27
وزن مخصوص آب

## Slide 28
وزن مخصوص سنگدانه :
یا
واحد ندارد
وزن مخصوص آب :
چگالی :

## Slide 30
S=1 چون اشباع است
وزن مخصوص خاک در حالت اشباع :
حالت کلّی
رابطه کمکی

## Slide 31
مثال ) برای یک خک اشباع وزن مخصوص خشک 15.29 و میزان رطوبت %21 است را بیابید .
ادامه در صفحه بعد

## Slide 32
مثال ) خاکی با n = 45% , است . تعیین جرم آبی که باید به 10 خاک اضافه شود تا خاک شباع گردد .
ادامه در صفحه بعد

## Slide 33
حدود اتربرگ :
مایع
liquid
خمیری
Plastic
نیمه جامد
Semisoild
جامد
Soild
Shrinkage
Limit
حد انقباض
Plastic
Limit
حد خمیری
liquid
Limit
حد مایع
افزایش میزان رطوبت
تفاوت میان و ، بود که باید از آب تامین شود یعنی برای هر متر مکعب . که برای 10 متر مکعب ، 30 KNمی شود .

## Slide 34
11 mm
2 mm
8 mm
آزمایش حد مایع / دستگاه کاساگرانده
پایه از لاستیک سخت
نمونه خاک
شعاع : 54 mm
آزمایش حد مایع : با چرخاندن اهرم به قدری بالا رفته و روی پایه ای که از پلاستیک سخت است صقوط میکند .
درصد رطوبتی که به ازای آن به علت 25 ضربه فنجان ، شیار ایجاد شده در نمونه داخل فنجان بست می شود ، حد مایع ( حد روانی ) خوانده م شود .
ادامه در صفحه بعد

## Slide 35
حداقل چهار بار آزمایش را برای تنظیم رطوبت خاک انجام می دهیم ، مثلا اگر شیار با 34 ضربه بسته شد ، نشان میدهد که خاک ما خشک است ، پس باید آب بیشتر اضافه کنیم :
1 : n = 34 w = 18 %
2 : n = 19 w = 28 %
3 : n = 26 w = 23 %
استاندارد تعداد ضربه ها : 15 < n < 35
18%
10
20
25
30
40
50
26
34
19
88%

## Slide 36
نشانه خمیری
حد انقباض (SL) :
حد انقباض بیانگر درصد رطوبتی از خاک است که با کاهش رطوبت حجم خاک ثابت است .
SL
PL
LL
0
حد خمیری (PL) : درصد رطوبتی است که فیتیله ای به قطر 1/8 اینچ از همه طرف ترک بخورد و شروع به خرد شدن بکند .
Wi :وزن ظرف

## Slide 37
ظرف چینی
ظرف چینی
الف) قبل از خشک شدن
ب) بعد از خشک شدن
آزمایش حد انقباض :
فعالیت :
درصد وزنی ذرات رسی با سایز کمتر از
PI
خاک 2
خاک 1
درصد وزنی ذرات رسی با سایز کمتر از
= فعالیت خاکهای ریزدانه
هر چه شیب نمودار بیشتر باشد،خاک فعالیت بیشتری دارد.

## Slide 38
30%
PI A=8%
A
B
PI=20
=فعالیت B
=فعالیت A
PI=8
مثال )
مثال )
PI
PI B=4%
خاک A تا 16% آب جذب می کند . LL بزرگتری دارد.پس محدوده خمیری آن بزرگتر است . رفتار خمیری بیشتری دارد . چون LL بزرگتری دارد .
پـــایــان فصـــل دوم

## Slide 39
طبقه بندی خاک
فــصل ســـــوم :
طبقه بندی خاک
طبقه بندی خاک

## Slide 40
طبقه بندی خاکها :
AASHTO -1
اداره راه ترابری ایالات متحده
بیشتر در راه سازی استفاده میکنند .
UNIFIED -2
اداره مهندسی ارتش ایالات متحده
اغلب برای مهندسان ژئوتکنیک استفاده میکنند .

## Slide 41
) :AASHTO طبقه بندی آشتو (
طبق این طبقه بندی , خاک به گروه های اصلی A-7 تا A-1 تقسیم میشوند . خاک های گروه A-1 , A-2 , A-3 مصالح دانه ای هستند که درصد عبوری آنها از الک NO 200 کمتر از 35% است . خاک های که درصد عبوری آنها از الک نمره NO 200 بیشتر 35% است ,در گروهای A-4 ,5 A-, A-6 ,A-7 قرار میگیرند . این گروه ها ,اغلب مصالح لای و رس می باشند . کیفیت خاک برای عملیات راه سازی با افزایش شماره کنترل می شود .
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
ریز دانه
درشت دانه
بدترین خاک برای راه سازی است

## Slide 42
اگر GI منفی شد آن را صفر در نظر می گیریم .
نشانه گروه باید به نزدیکترین عدد صحیح رند شود .
هیچ حد بالایی برای GI وجود ندارد .
استثنا : A-2-7 و A-2-6 باید از فرمول :
نشانه گروه :
درصد ریز دانه

## Slide 43
نمودار آشتو
مثال )
# 10
# 40
# 200
100%
80%
58%
LL = 30%
PI = 10%
# 10
# 40
# 200 ≥ 36 %
LL ≤ 40%
PI ≤ 10%
ریزانه
A - 4

## Slide 44
مثال )
# 200
95%
LL = 30%
PI = 10%
ریز دانه
A - 4
# 200
95%
LL < 40%
PI ≤ 0%
# 200
95%
LL > 41%
PI ≤ 10%
# 200
95%
LL < 40%
PI > 11%
# 200
95%
LL > 41%
PI > 11%
A - 5
A - 4
A - 6
A - 7
A - 7
حال A- 7- 5 یا A-7 – 6 :
A-7 – 5
A-7 – 6
PI ≤ LL - 30
PI > LL - 30
40 > 60 - 30

## Slide 45
طبقه بندی متحد :
G: Gravel
S: sand
C: clay
M: silt
شن
ماسه
رس
لای
W
P
C
M
L
H
خوب دانه بندی شده
بد دانه بندی شده
رس دار
لای دار
خاصیت خمیری کم
خاصیت خمیری زیاد

## Slide 46
GC
عبوری از الک 200 # کمتر از 50%
درشت دانه
مقدار شن بیشتر از ماسه باشد
شــن
200# <5%
200# >12%
12% > 200# >5%
CU>4
1<Cc<3
GW
GP
اگر یکی از دو شرط بالا نباشد
ریزدانه رسی است یا لای
GM
GC
نامگذاری دوگانه
GW
-GC
GW-
GM
GP-
GP-
GM
ادامه در صفحه بعد

## Slide 47
47
عبوری از الک 200 # بیشتر از 50%
ریز دانه
مقدار شن کمتر از ماسه باشد
مـاسه
200# <5%
200# >12%
12% > 200# >5%
CU>4
1<Cc<3
SP
اگر یکی از دو شرط بالا نباشد
SW
ریزدانه رسی است یا لای
SM
SC
SW-
SP-
SW-
SP-
SM
SC
SM
SC
CL-ML
لای
رس
PI
7
4
PI=0.73 ( LL-20 )
if : LL > 50
if : LL < 50
H
L
CL
CH
ML
MH

## Slide 48
مثال ) دو خاک زیر را نام گذاری کنید :
خاک | 4.75mm NO.4 | 2mm NO.10 | 0.85mm NO.20 | 0.425mm NO.40 | 0.25mm NO.60 | 0.15mm NO.100 | 0.075mm NO.200 | LL | PL
1: | 94 | 63 | 21 | 10 | 7 | 5 | 3 | - | NP
2: | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 86 | 55 | 28
خاک 1 :
درشت دانه
S ماسه
SW یا SP ???
ادامه در صفحه بعد

## Slide 49
ریز دانه
اما در جدول به ازای LL = 55 ، PI = 28 است اما ما از فرمول PI = 25.5 را بدست آوردیم پس خاک رسی است . پس C را داریم و چون LL > 50% است پس پسوند H دارد پس نوع خاک CH است .
LL
= 55
PI
= 25.5

## Slide 50
چون ماسه بیشتر از شن است پس ماسه است ( S ) نام گذاری دوگانه داریم
مثال ) دو خاک زیر را طبقه بندی کنید :
شن | ماسه | لای و رس | LL | PL | Cu | Cc
29% | 60% | 11% | 32 | 16 | 4.8 | 2.9
60% > 29%
درشت دانه
SP
SP – SC ماسه بد دانه بندی شده رس دار
8.76 < 16
ادامه در صفحه بعد

## Slide 51
LL
PI
رس
لای
u
A
پـــایــان فصـــل ســــوم

## Slide 52
فصل چهار :
جریان
آب
در خاک

## Slide 53
آب
جریان آب در خاک :
آب
A
B
سطح پتانسیل
کاربرد این مبحث :
تعیین میزان جریان در خاک – نشست تحکیم در خاکهای رسی – تعیین دبی آب در گود برداری .

## Slide 54
هد پتانسیل
هد جنبشی
هد فشاری
صفر است ، چون سرعت در خاک ناچیز است

## Slide 55
گرادیان هیدرولیکی :
گرادیان هیدرولیکی
K : ضریب نفوذ پـــذیری خــــاک
واحد : و برای خاکهای که نفوذ پذیری کمی دارند است.
A
B
سرعت جریان آب در خاک cm/sواحد :

## Slide 56
جریان آرام
جریان انتقالی
جریان آشفته
نمودار سرعت – شیب هیدرولیکی :

## Slide 57
1- ویسکوزیته سیال : هرچقدر ویسکوزیته بالاتر باشد , نفوذ پذیری پایین تر است.
(البته در دمای 20 C چون ویسکوزیته تابعی از دما است.)
K تابع پارامترهای زیر است :
2- اندازه وتوزیع حفرات و دانه ها : مهمترین در نفوذ پذیری خاک است که با
نمایش میدهند ، هرچه بزرگتر باشد دانه ها بزرگتر است.
3- درجه اشباع خاک :
هرچقدر اشباع بالاتر باشد
نفوذ پذیری بالاتر است.
4- منحنی دانه بندی خاک
5- تخلخل
6- زبری دانه ها : هر چه زبرتر باشد ، نفوذ پذیری پایین تر است.

## Slide 58
مثال )
A
B
1 m
1 m
1 m

## Slide 59
تعیین ضریب نفوذ پذیری
روابط تجربی
آزمایشگاه
کارگاه
لوفران
هد نزولی
هد ثابت

## Slide 60
روابط تجربی :
Cm
رابطه هازن
ماسه یکنواخت 1 – 1.5
رابطه کازاگرانده
نفوذ پذیری هد ثابت ( آزمایشگاه ) :
خاک
A سطح مقطع
حجم آب
V
حجم آب ریخته شده
در ظرف کوچک

## Slide 61
نفوذ پذیری معادل افقی :
دبی : حجم سیالی که در واحد زمان از سطح مشخصی عبور می کند.
ادامه در صفحه بعد
1:
2:

## Slide 62
دبی کل که از خاک عبور می کند
دبی کل برای سطح معادل
برای نفوذ پذیری لایه های افقی
برای نفوذ پذیری لایه های قائم
اگر حتی یـک لایـه غـیــر قـابــل نفــوذ باشد، کافی است تا کل صفر شـود .

## Slide 63
شبکه جریان :
در رسم یک شبکه جریان باید دو قاعده مراعات شود :
1- چشمه ها مربع باشند .
2- زاویه قطع خطوط جریان و پتانسیل 90 باشد .
میزان دبی عبوری از هر مسیر جریان ، با مسیرهای دیگر برابر است .
افت هد بین هر دو خط پتانسیل عددی ثابت است .
آب از بین خطوط جریان عبور می کند و نمی تواند خطی را قطع کند .
آب تمایل دارد که از بالا دست به سمت پایین دست برود و برای این کار باید از مسیرهای جریان بگذرد که در شکل زیر 5 مسیر جریان داریم .
برای رسم شبکه جریان اگر را بین 4 تا 7 در نظر بگیریم ، شکل خوب رسم می شود .

## Slide 64
سطح آب
سطح آب
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
1
3
2
4
5
c
20m
4
D
11m
8m
مسیر جریان:
تعداد افت پتانسیل :
هد کل = 50m
مثال )

## Slide 65
افت هد بین دو خط
اگر در نقطه D پیزومتر بگذاریم آب 39m بالا می آید .
راه دوم :
اگر از سمت راست به چپ برویم :
اگر در نقطه C پیزومتر بگذاریم آب 30.5m بالا می آید .

## Slide 66
تعیین میزان تراوشی :
دبی
دبی
دبی کلی که از زیر سازه عبور می کند
تفاوت هد کلی

## Slide 67
سطح آب
1
2
3
5
6
7
9
12
3
2
4
5
20m
A
11
10
8
4
13
14
15
1
سر ریز هیدرولیکی : با عث می شود که آب با سرعت ملایم به طرف راست حرکت کند .
مثال )
40 m

## Slide 68
دبی
یعنی برای یک سانتی متر
اگر طول سر ریز 40 متر باشد، در 3 روز ، دبی چقدر است ؟
( در حل این مسائل به واحد ها توجه شود . )
دبی در 3 روز
واحد دبی
ادامه سوال : چند تا پمپ با ظرفیت بگذرایم تا تمام آب را برگرداند .
در یک روز
ادامه در صفحه بعد

## Slide 69
اگر میزان دبی زیاد باشد ، از یک سپر استفاده میکنیم تا طول مسیر زیاد شود و i کاهش می یابد .
اگر باز هم دبی زیاد بود ، در طرف دیگر نیز یک سپر می گذریم و را با این کار افزایش میدهیم .
سطح آب

## Slide 70
محاسبه نیرو ( UPLIFT ) ، بالا بر ، بر کنش :
سطح آب
20m
A
B
H=45m
40m
20m
5m
تن = 50000 وزن سازه
افت بین هر دوخط

## Slide 71
یعنی اگر در نقطه A یک پیزومتر بگذاریم آب 22.34 متر بالا می رود .
B
A
ضریب اطمینان در مقابل ناپایداری
7.66
22.34

## Slide 72
تنش موثـــــر
فصل پنج :

## Slide 73
فشار کل در صفحه A
فشار وارد شده به آب
فشــــار وارد شده به ذرات خاک
وزن مخصوص آب - وزن مخصوص مصالح = وزن مخصوص موثر

## Slide 74
A
C
B
شیر بسته

## Slide 75
A
C
B
شیر باز
جریان ورودی
نشت رو به بالا :

## Slide 76
76
A
C
B
شیر باز
جریان خروجی
جریان ورودی
نشت رو به پایین :

## Slide 77
A
ماسه
رس
B
C
3 m
3 m
13 m
مثال ) در نقاط A و B و C و D تنش های کل،موثـر و فشار آب را حساب کنید .
D

## Slide 78
A
Z
نیروی تراوش بر واحد حجم
نیروی تراوش بر واحد حجم ( پدیده رگاب ) :
افزایش تنش موثر وارد بر خاک بر اثر جریان آب .

## Slide 79
سطح آب
1
2
3
6
8
9
10
1
3
2
4
5
c
20m
4
D
11m
8m
مسیر جریان:
تعداد افت پتانسیل :
50m
مثال )
5
6
7
ادامه در صفحه بعد

## Slide 80
قابل قبول نیست > 4 - 5 باید
پـــایــان فصـــل پنجم

## Slide 81
تنش در توده خاک
تنش در توده خاک
تنش در توده خاک
تنش در توده خاک
تنش در توده خاک
فصل ششم :

## Slide 82
کاربرد دایره مور :
ادامه در صفحه بعد

## Slide 83
A
B
فشاری مثبت ( جهت فلش رو به داخل )
کششی منفی ( جهت فلش رو به خارج )
A ( 200, 50 )
B ( 320 , -50 )
ادامه در صفحه بعد

## Slide 84
A
B
وسط خط A,B
100
200
350
ادامه در صفحه بعد

## Slide 85
الف ) صفحه B چقدر و در کدام جهت دوران کند تا به تنش نرمال ماکزیمم برسیم ؟
میزان دوران
پاد ساعتگرد
ب ) صفحه A چقدر چقدر بچرخد که به تنش برشی مینیمم برسد ؟
پاد ساعتگرد
ج ) اگر دوران B ، 50 ساعتگرد بچرخد ، تنش نرمال و برشی وارد بر صفحه جدید چقدر است ؟
A
B
A`
B`
پس روی دایره مور باید بچرخد
ادامه در صفحه بعد

## Slide 86
پـــایــان فصـــل ششم

## Slide 87
نشست خاک
فصل هفت:

## Slide 88
فرایش تنش فشاری در خاک
کاهش تخلخل
نشست
انواع نشست
( الاستیک ) آنی
تحکیم
اولیه
ثانویه

## Slide 89
آنی
نشست تحکیم فقط در خاک رسی است .
نشست آنی در همه خاک ها ایجاد می شود .
رس اشباع
ماسه
فشار
تراز آب زیر زمینی

## Slide 90
=
+
عمق
=
+
t=0
Z=0
Z=H
در لحظه اول که بار می گذاریم تمام فشار بر روی آب است ( )
=
+
0<t< ∞
t = ∞

## Slide 91
نمونه خاک
آزمایش تحکیم یک بعدی ( ادئومتری ) :
سنگ متخلخل
حلقه فلزی
تخلخل اولیــه
تخلخل
کاهش تخلخل روز قبــــــــل
را وارد کرده و 24 ساعت برای نشست وقت میدهیم :
روز دوم

## Slide 92
مثال ) جرم کل نمونه ای 128 gr است . ارتفاع شروع آزمایش 254 cm ، مساحت 30.68 سانتیمر مربع میباشد . محاسبات لازم را انجام داده ونمودار e در مقابل logp را رسم نمایید :
فشار P ( KN/m2 ) | ارتفاع نمونه در انتهای تحکیم ( cm )
0 | 2.540
50 | 2.488
100 | 2.465
200 | 2.431
400 | 2.389
800 | 2.324
1600 | 2.225
3200 | 2.115
ادامه در صفحه بعد

## Slide 93
ادامه در صفحه بعد

## Slide 95
محاسبه نشست خاک :
A
H
S

## Slide 96
بررسی خاک برای محاسبه :
1) خاک عادی تحکیم یافته : فشاری که اکنون به خاک وارد می شود ، حداکثر فشـــاری است که در گذشته بر خاک وارد می شده است .
2) خاک پیش تحکیم یافته : فشاری که به خاک وارد می شود ، کمتر از حداکثر فشـــاری است که در گذشته بر خاک وارد می شده است . (مثلا اگر در گذشته کوهی بوده ، امروز کوه از بین رفته و فشار کاهش یافته .)
ضریب تورم
ضریب فشردگی

## Slide 97
پیش تحکیم
رس دست نخورده
رس دست خورده

## Slide 98
مثال ) نشست ر محاسبه کنید و مشخص کنید خاک عادی تحکیم یافته است یا پیش تحکیم یافته ؟
1m
3m
ماسه
رس
100 KN

## Slide 99
نشست تحکیم ثانویه :
نشست آنی
نشست تحکیم اولیه
نشست تحکیم ثانویه
t
زمان
e
تخلخل
زمان مربــوط بـــه انتهای تحکیم اولیه
نشست
زمان ورد نظر تحکیم ثانویه

## Slide 100
سرعت تحکیم اولیه :
هدف : بدست آوردن میزان نشست در سال های مختلف
فرضیات ترزاقی :
سیستم آب و رس همگن است .
ذرات خاک غیر قابل تراکمند .
آب غیر قابل تراکم است .
تراوش آب یک بعدی ( قائم ) است .
قانون دارسی ( V=Ki ) حاکم است .
خاک کاملا اشباع است .
سپس با این فرضیات روابط زیر را بیان کرد :
درجه تحکیم در زمان t
و در عمق Z
درجه تحکیم لایه در زمان t
A
Z
H
سطح آب زیر زمینی
ماسه
رس

## Slide 101
عامل زمان
زهکشی یکطرفه
زهکشی دو طرفه
نشست آنـی ( الاستیک ) :
نشست آنـی
تنش زیر پی
عرض پی
مدول الاستیسیته خاک
ضریب پواسن خاک
نشست تحکیم اولیه
آنـی
ثانویه

## Slide 102
فصل هشتم :
مقاومت برشی خاک

## Slide 103
مقاومت برشی : مقاومت داخلی واحد سطح آن خاک است که می تواند برای مقابله با گسیختگی یا لغزش در امتداد هر صفحه داخلی ، بروز دهد .
معیار مور- کولمب :
مور ( 1900 ) نظریه برای گسیختگی مصالح ارائه داد که در آن گسیختگی نه به علت تنش قائم حداکثر و نه تنش برشی حداکثر ، بلکه به علت ترکیبی بحرانی از آنها پیش بینی میشود .
B
A
A = ( , 0 )
B = ( , 0 )

## Slide 104
R
R
چسبندگی خاک
زاویه اصطکاک داخلی خاک
پوش گسیختگی
C
x
O
خاک در نقطه C گسیخته شده است .

## Slide 105
دو نوع اصطکاک بین ذرات وجود دارد :
اصطکاک ناشی از چسبندگی
اصطکاک ناشی از وزن توده بالا وزبری بین ذرات
هرچقدر ذرات شکل های نامنظم داشته باشند ، اصطکاک بیشتری ایجاد میکنند در نتیجه بالایی داریم .

## Slide 106
1- برش مستقیم :
خاک نمونه که ممکن است مربع یا دایره باشد ، را درون مکعب ریخته و نیروی تنش برشی افقی و تنش برشی قائم بر روی آن وارد می کنیم . مساحت خاک درون جعبه 25 cm و 2 cm ارتفاع آن است .
خاک تاحـدی تحمل می کند و بعـد گسـیـخته می شود .
نیروی قائم
نیروی برشی
با 18 Kg فشار قائم خاک را گسیخته می کنیم :
یک بار دیگر آزمایش را انجام می دهیم . این بار بالای جعبه را یک قرقره میبندیم و میکشیم مقدری مقاومت میکند بعد با افزایش وزنه ها ، نیمه بالا حکت میکند و خاک گسیخته می شود . فرض کنید تا حدود سه کیلوگرم وزنه گذاشته یم و خاک گسیخته می شود .
آزمایش اول
آزمایش دوم
C = 0.126
ادامه در صفحه بعد

## Slide 107
0.139
0.083
0.5
1
1.5
C
این آزمایش بیشتر برای خاکهای ماسه ای انجام می شود .

## Slide 108
خاک
آزمایش سه محوری :
فشـــــار همـــه جانبـه بر نمونه وارد میکنیم و آب اضافه از لوله با شیر خارج میشود .
در 3 وضعیت مختلف خاک :
تحکیم شده زهکشی شده CD
تحکیم شده زهکشی نشده CU
تحکیم نشده زهکشی نشده UU
مرحله اول : شیر باز است ، تمام تنش بر روی آب وارد می شود .

## Slide 109
ادامه در صفحه بعد
C

## Slide 110
CD : سد ساخته شده و می خواهیم پایداری دراز مدت آن را محاسبه می کنیم و خاک تحکیم یافته است .
CU : سد ساخته شده و پایداری آن را د مقابل زلزله می سنجیم .خاک تحکیم یافته است . در مرحله اول شیر را باز می گذاریم و در مرحله دوم شیر را میبندیم .
UU : خاک تحکیم نیافته است و شیر بسته است . در این آزمایش سد هنوز ساخته نشده و در حال ساخت است که در حین ساخت سد زلزله آمده است .
آزمایش CD از همه گرانتر است .

## Slide 111
آزمایش CU :

## Slide 112
cu
آزمایش UU :
این آزمایش بیشتر برای خاکهای چسبنده انجام میشود .

## Slide 113
آزمایش تک محوری :
خاک
45

## Slide 114
تراکم خاک
تراکم خاک
تراکم خاک
تراکم خاک
تراکم خاک
فصل نهم:

## Slide 115
اهداف تراکم :
با استفاده از غلطک فقط در قسمت های بالایی خاک تراکم ایجاد می کند در حدود ( 20-25 cm ) و غلطک فوق سنگین 50 cm .
غلطک های پاچه بزی : در متراکم کردن خاک های رســی .
غلطک های چرخ لاستیکی بادی : دارای ردیفهای متعدد چرخ با فواصل کم می باشد و برای متراکم کردن خاکهای رسی و ماسه ای استفاده می شوند .
غلطک های چرخ استوانه ای صاف : برای پروفیله کردن بستر و اطوکشی خاکریزهای رسی و ماسه ای مناسب هستند .
غلطک های ارتعاشی : در تراکم خاکهای دانه ای موثر هستند .
1- تراکم غلتکی :
افزایش ظرفیت باربری
کاهش نشست
افزایش وزن مخصوص
کاهش نفوذ پذیری
روشهای تراکم خاک :

## Slide 116
با گمانه زدن و تزریق دوغاب به خاک استحکام میدهند .
دوغاب سیمان
دوغاب شیمیایی
متراکم
سست ( ماسه با تخلخل زیاد )
متراکم
2 – تراکم با تعویض بافت خاک ( تزریق ) :

## Slide 117
h
2/3h
دینامیت
موج انفجار باعث تراکم خاک در قسمت های پایین و شل شدن پخش شدن خاک در قسمت های فوقانی خاک میشود .
با استفاده از سیستم ارتعشی ( میله ویبراتور یا فشار آب ) مصالح و مواد خوب به جان خاک نفوذ پیدا می کنند .
4- تراکم ارتعاشی :
3- تراکم انفجاری :

## Slide 118
5- تراکم با پایین آوردن سطح آب :
1m
1m
A
2m
A

## Slide 119
5- تراکم دینامیکی :
350 kg
7-30 m
D=11m
ارتفاع (متر)
وزن وزنه (ton )
ضریب تجربی ( 0.4 – 0.5 ) برای بندرعباس
عمق بهبود بر متر
جرثقیل هایی هسـتند که در حالتهای مختلف وزنه هایی را بلندمی کنند و از ارتفاع خاصی 7 الی 30 متر رها می کنند .
این عمق توسط کارشناسان ژئوتکنیک به وجودمی آیـد.
تعداد ضربات بستگی به خاک دارد.

## Slide 120
20 m
مثال ) با وزنه 20 تنی از رتفاع 20 متری می توان 8 متر خاک را متراکم کرد .
بیشترین تراکم در عمق اتفاق می افتد .
در این روش قسمت بالایی خاک فوق العاده شل شده است و معمولا به روش ironing باید کوبیده شوند .
20 ton

## Slide 121
6- پیش بار گذاری :
با احداث خاکریز با ارتفاع معین میتوانیم، همان فشاری را که ساختمان وارد می کــند
را ایجاد کنیم وباعث شویم که خاک نشست خودش را بکند و بعد ساختمان اصلی را بجای خاکریز می سازیم.
5 m
32 m

## Slide 122
اصول حاکم بر تراکم :
( تراکم غلتکی ( سطحی ) فقط مورد نظر است .)
آزمایشهای آشتو
تراکم در آزمایشگاه
دانسیته در کارگاه
با مرطوب کردن خاک ، تا یک حد خاصی ، می توان ذرات را متراکم تر کرد .
اما اگر بیش از یک حد مشخص مرطوب کنیم ، فشاربه آب وارد میشود و خاک آبکی و شل می شود .

## Slide 123
6 kg
11 M
10-15 CM
مصالح
آب
200-300 cc
30 CM
2.5 kg
چکش
نمودار خاک را از الک ¾ عبور داده و6 kg مواد را انتخاب کرده . حدود 200-300 cc آب به آن اضافه کرده تا مرطوب شود و خاک را در قالب استوانه ای ریخته و با چکش و بر اساس نوع آزمایش 25یا 56 بارمی کوبیم . این لایه اول بوده و برای لایه دوم دوباره آب به مواد اضافه می کنیم و همین کارها را ادامه می دهیم . سپس دانسیته خاک را بدست آورده ( ) که این وزن مخصوص تر است . درصد رطوبت را هم بدست می آید و
نمونه خاک عبوری
در آشتو استاندارد چنین استانداردهایی داریم :
ضربات هر لایه
لایه
چکش
آشتو استاندارد :
تراکم در آزمایشگاه : بدست آوردن بهینه و ( وزن مخصوص خشک حداکثر )
¾ یا 4#
25 - 56
3
30 cm
2.5 kg
ارتفاع

## Slide 124
هر بار یک نقطه جدید را بدست می آوریم و این چنین نموداری خواهیم داشت . که از این نمودار میفهمیم که :
1.89
1.83
1.87
1.94
5%
8%
11%
13%
آشتوی اصلاح شده :
نمونه خاک عبوری
ضربات هر لایه
لایه
چکش
آشتو استاندارد :
¾ یا 4#
25 - 56
3
30 cm
2.5 kg
ارتفاع
E 2
E 1
استاندارد
استاندارد
اصلاح شده
اصلاح شده

## Slide 125
حجم چاله V
تعیین دانسیته در کارگاه
مخروط ماسه
بالن لاستیکی
چگالی سنج هسته ای
وزن w

## Slide 126
روش مخروط ماسه :
تنگ توسط قیف از مایه بد دانه بندی شده اتاوا پر شده و
وزن تنگ و قیف و ماسه درون آن اندازه گیری شده و با
W1 نمایش داده میشود .
اگر W2: وزن خاک مرطوب حفره باشدو میزان رطوبت
خاک حفاری شده معلوم باشد باشد وزن خشک خاک از
رابطه زیر بدست می آید :
مخروط
شیر
حفره پر شده توسط ماسه اوتاوا
ورق فولادی
بعد از پر شدن حفره ، وزن تنگ ، قیف و ماسه با قیمانده
در تنگ اندازه گیری شده وبا W4 نشان داده میشود :
حجم حفره حفاری شده
: وزن مخصوص خشک ماسه مورد استفاده
: وزن ماسه لازم برای پر کردن قیف
وزن خشک خاک حفاری شده از گودال
حجم گودال
وزن مخصوص
خشــــک خاک متـــــــراکم شده

## Slide 127: پایان